## Slide 1: Minkowskijeva suma konveksnih poligona
Vid Joha i Petar Rupčić

## Slide 2: Definicija Minkowskijeve sume
P i Q skupovi točaka u ravnini
P + Q := {a + b; a ∈ P, b ∈ Q}
|P| := Broj vrhova poligona P
U ovom projektu pretpostavljamo da su P i Q konveksni poligoni
Minkowski suma P + Q je konveksni poligon sa najviše |P| + |Q| vrhova

## Slide 3: Primjena
Detekcija kolizije
  Physics engine
  Autonomna vožnja
  Robotika
CNC strojevi

## Slide 4: Algoritam
Vrhove poligona P označimo s Pi i ciklički ih enumeriramo
tako da P0 =P|P|
Vrhove enumeriramo u smjeru suprotno od kazaljke na satu i tako da vrhovi P0 i Q0 imaju najmanju y koordinatu
Uz dva pokazivača i, j ponavljamo sljedeće korake dok god je
i < |P| te j < |Q|
    Poligonu P + Q pridruži Pi + Qj
    Usporedi (polarne) kuteve vektora PiPi+1 i QjQj+1
    Povećaj pointer koji odgovara vektoru manjeg kuta (ili oba ako su kutevi jednaki)

## Slide 5
P
Q
P + Q

## Slide 11: Udaljenost između dva poligona
Ostvaruje se između dvaju vrhova ili između vrha i stranice što nam daje vremensku složenost O(|P||Q|)
Korištenjem Minkowskijeve sume problem možemo riješiti u složenosti O(|P| + |Q|)

## Slide 12: Udaljenost između dva poligona
Konstruiramo poligon –Q i potom poligon P + (–Q)
Udaljenost se postiže između ishodišta i poligona P – Q
Ako se poligoni presijecaju - (0,0) ∈ P – Q
(postoje a ∈ P i b ∈ Q takvi da a – b = (0, 0))

## Slide 14: Vrijeme izračuna udaljenosti
# tocaka | Efikasni algoritam | Neefikasni algoritam
100 | 0 µs | 0 µs
1 000 | 0 µs | 85967 µs
10 000 | 4 028 µs | 8.39 s
100 000 | 1.5s | 5 min
1 000 000 | 17.70s | 
10 000 000 | 2min 56s | 

## Slide 15: Zadatak 1
3 grada su reprezentirana s 3 poligona
Zadane su koordinate m brda
Tražimo sva brda na kojima se idol može izbalansirati
Idol je balansiran ako možemo postaviti tri oltara, svaki u jedan grad, tako da je idol u težištu trokuta koji tvore

## Slide 16: Zadatak 1 - rješenje
Za oltare na točkama (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), težište se nalazi na ((x1 + x2 + x3)/3, (y1 + y2 + y3)/3)
Za poligone gradova P, Q, R, konstruiramo skup (P + Q + R)/3
Za svako brdo provjerimo nalazi li se unutar skupa (P + Q + R)/3

## Slide 17: Zadatak 2

## Slide 18: Zadatak 3
Zadan je niz od n ≤ 100 000 konveksnih poligona
Zadano je q ≤ 100 000 upita
Za svaki upit (li, ri) potrebno je izračunati Minkowskijevu sumu poligona Al_i + Al_i+1 + … + Ar_I
Za svaki upit treba ispisati broj vrhova dobivenog poligona

## Slide 19: Zadatak 3 - rješenje
ATP Dynamic Range Query implementiran pomoću segmentnog stabla
Svaki čvor sadrži konveksni poligon
Svaki list sadrži jedan poligon iz početnog niza poligona
Stablo gradimo rekurzivno tako da čvor roditelj sadrži Minkowskijevu sumu poligona svoje djece
Upit nad intervalom [l, r] je u složenosti O(log n)

## Slide 20: Kraj